## Slide 1: 物聯網核心技術 實驗二 NB-IoT
國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授
助教：沈濃翔

## Slide 2: 目錄
介紹
  NB-IoT Module
  TCP/UDP
實驗
  透過 COM port 下 AT command
  透過 AT command 使模組收發資料

## Slide 3: 教材
環境
  Windows 10
  Arduino IDE 1.8.12
  Python 3.8.5
硬體
  GAT 4553(NB-IoT模組)
  Micro USB cable
  NB-IoT 天線
  杜邦線x2
  SIM card

## Slide 4: NB-IoT 模組
操作環境
  3.3V 單電源供電
  操作溫度：-35°C ~ 75°C
特性
  可快速整合至感應器
  提供 AT 指令集
  18.7mm x 16.0mm x 2.1mm 針腳封裝
  介面：UART
  高靈敏度：-129dBm
  支援頻道：LTE Band 5, 8

## Slide 5: NB-IoT 模組
正面
Quectel
BC20
Ex_nRF_RX | Ex_nRF_TX
CH_TX | CH_RX
BC_TX_33 | BC_RX_33
nRF_TX | nRF_RX
P7腳位
USB 接口
SIM 背面接口
GPS天線接頭
NB-IoT天線接頭
RST
PWK
請用杜邦線將
CH_TX 接到 BC_RX33
CH_RX 接到 BC_TX33
CH：USB
BC：NB-IoT晶片

## Slide 6: TCP & UDP
TCP 與 UDP 為傳輸層中，TCP/IP 的兩個主要的協定
Transmission Control Protocol(TCP)
  TCP 提供可靠的傳輸， 包含封包的循序編號、資料確認與重送、錯誤檢查與流量控制等功能
TCP連線建立(三向交握)
A
B
SYN
SYN-ACK
ACK
A 連線建立
B 連線建立
A
B
DATA
DATA-ACK
TCP 資料傳輸
n 秒沒收到 ACK 則重發

## Slide 7: TCP & UDP
User Datagram Protocol(UDP)
  非可靠的非連線型資料流傳輸服務
  在沒有事先建立連線的情況下，送出訊息， 在通訊上的可靠度較低，不過負擔較小，速度較快
  不保證資料正確接收，也不保證資料抵達順序
  適用於可容忍部分封包丟失且流量大的應用，例如影像、語音等
Time 1: UDP A
Time 2: UDP B
Time 3: UDP C
Transmitter
Time 4: UDP C
Time 5:
Time 6: UDP A
Receiver may receive like
(Loss UDP B)

## Slide 8: 實驗
目標一：透過 COM port 下 AT command
目標二：透過 AT command 使模組收發資料
References
  AT command 相關參考資料

## Slide 9: NB-IoT 實驗架構
140.123.230.10:6000

## Slide 10: 步驟
連接相關設備
安裝兩個開發版相關驅動
控制台打開裝置管理員，確認裝置是否正常
裝置管理員，設定每秒位元數(B) = 115200
打開 Arduino IDE 的 Serial monitor 右下角設定為 Both NL & CR、115200 baud
發送 AT command 進行相關設定與測試， 如果沒反應，請按住板子上的 PWK 按鈕 2 秒放開之後重下指令
UDP server
透過 AT command 收發資料

## Slide 11: 1. 連接設備

## Slide 12: 1. 連接設備
正面
Quectel
BC20
Ex_nRF_RX | Ex_nRF_TX
CH_TX | CH_RX
BC_TX_33 | BC_RX_33
nRF_TX | nRF_RX
P7腳位
USB 接口
SIM 背面接口
GPS天線接頭
NB-IoT天線接頭
RST
PWK
請用杜邦線將
CH_TX 接到 BC_RX_33
CH_RX 接到 BC_TX_33
CH：USB
BC：NB-IoT晶片

## Slide 13: 2. 安裝驅動
下載相關驅動
解壓縮後分別執行安裝
  CP210x_Universal_Windows_Driver (1)\CP210xVCPInstaller_x64.exe
  PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v202\PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v202_20200527.exe

## Slide 14: 3. 確認是否正常連接
成功安裝驅動後，打開：控制台>硬體和音效>裝置管理員
確認裝置是否正常運行，裝置連接後應如下圖顯示

## Slide 15: 4. 在裝置管理員上進行設定

## Slide 16: 4. 在裝置管理員上進行設定

## Slide 17: 5. Arduino IDE Serial monitor 設定

## Slide 18: 6. AT command 設定與測試
可參考 AT command references
可以透過 Serial monitor 對裝置下達 AT command
AT command 格式通則
  查詢指令可支持的參數：AT+<cmd>=?
  查詢指令目前的參數：AT+<cmd>?
  設置指令的參數： AT+<cmd>=<para_1>[,<para_2>[,<para_3>[…]]]
如果下達指令後沒有收到 response，請長按 PWK 兩秒放開後 重新下達 AT command

## Slide 19: AT command 設定與測試
指令 | 用途
AT+QSCLK=0 | 關閉設備休眠
AT+QBAND=1,8 | 設定一個頻段：8
AT+CFUN=1 | Enable NB module
AT+CGSN=1 | 查詢設備 IMEI
AT+CIMI | 查詢 SIM 卡卡號
紅色：只能在 enable NB module 後使用

## Slide 20: 目標一
成功顯示如下資訊即完成實驗目標一

## Slide 21: 7. UDP Server
UDP server python code
可以自架 server 執行本程式
也可以直接送 UDP request 到 140.123.230.10:6000

## Slide 22: 8. 透過 AT command 收發訊息
若 AT+CGDCONT 無法設定，請先將 AT+CGATT=0
指令 | 用途
AT+CFUN=1 | Enable NB module
AT+CGDCONT=1,"IPV4V6",,,0,0,,,,,0,0 | 設定 IPV4/IPV6
AT+CGATT=1 | 附著至NB網路
AT+QICFG="dataformat",1,1 | 設定傳送與接收格式為HEX

## Slide 23: 8. 透過 AT command 收發訊息
指令 | 用途
AT+CMEE=1 | 開啟進階錯誤回報(建議開啟)
AT+CEREG=5 | 開啟註冊狀態回報
AT+CSCON=1 | 開啟基站連線狀態回報
以上非必要指令，
但可以讓同學更了解NB的運作機制。

## Slide 24: 8. 透過 AT command 收發訊息
指令 | 用途
AT+QIOPEN=1,0,"UDP",<Addr/DomainName>,<DstPort>,0,0,0 | 建立 Socket 指令格式
在這裡鍵入方程式。
Addr：server IP address ex. 140.123.230.10 也可輸入 domain name
DstPort：port of service ex. 6000 (UDP port)
Ex. AT+QIOPEN=1,0,"UDP","140.123.230.10",6000,0,0,0

## Slide 25: 8. 透過 AT command 收發訊息
指令 | 用途
AT+QISENDEX=0,<length>,<data> | 傳送 UDP 資料
length：資料長度(IN BYTES)
data：資料內容(HEX STRING)
Ex. AT+QISENDEX=0,9,363038343130313137 上述指令會將 "608410117" 傳送至140.123.230.10:6000 (ASCII)

## Slide 26: 8. 透過 AT command 收發訊息
指令 | 用途
AT+QIRD=0,<length> | 接收 UDP 資料
length：資料長度(IN BYTES) 也可以直接設定最大長度512
Ex. AT+QIRD=0,16

## Slide 27: 目標二
將自己的學號送到 UDP server 上
接收返還資料，應為 "48656C6C6F2C20<你學號的Hex String>" 轉換為 ASCII 的字元應為 "Hello, <你的學號>"
Ex. 傳送 608410117，應收到48656C6C6F2C20363038343130313137