## Slide 1: 物聯網核心技術 實驗四 NB-IoT環境感應器集中器
國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授
助教 林佳幼 周秉泓

## Slide 2: 使用設備與環境
硬體
  NB-IoT通訊模組
  土壤溫溼度/電導度感測器
  SIM Card

## Slide 3: 大綱
材料介紹
智慧農業物聯網平台
  註冊頁面
  登入頁面
  登入成功
  場域 ( 新增 / 完成 )
  感應器 ( 新增 / 完成 )
  感應器數值 ( 新增 / 完成 )
  數值顯示

## Slide 4: 實驗目標
目標：使用平台接收資料並顯示Sensor Hub之感測資料
  報表包括：土壤溫度、土壤溼度、土壤電導度、電池電量

## Slide 5: NB-IoT通訊模組(4485)

## Slide 6: NB-IoT通訊模組(4485)
規格
  LTE UE Category NB1
  3GPP NB-IoTRel-14
  Support Band: B1/B3/B5/B8/B20/B28
  Supply Voltage: 3.1 ~ 4.2V, Nominal 3.6V
  AT Command: 3GPP Rel
  Operating Temperature: -40 ~ 85℃
  Tx Output Power: 23dBm±2dB
  Rx Sensitivity: -129dBm±1dB

## Slide 7: NB-IoT通訊模組(4485)
A：NB-IoT天線
B：GPS天線

## Slide 8: NB-IoT通訊模組(4485)
A：電池
B：太陽能板

## Slide 9: NB-IoT通訊模組(4485)
NB-IoT sim卡插入
(有方向性)

## Slide 10: 土壤溫溼度/電導度感測器

## Slide 11: 土壤溫溼度/電導度感測器
規格
  直流供電: 3.6~30VDC
  最大功耗:0.4w
  精準度:
    土壤濕度±3%,土壤溫度±0.5攝氏,
    土壤電導率±3%
    土壤溫度量程:-40~80攝氏
    土壤濕度量程:0%RH~100%RH
    土壤電導度量程:0-10000us/cm
  通訊方式: RS485

## Slide 12: nthu-smart-farming.kits.tw
農業物聯網平台 http://nthu-smart-farming.kits.tw:8080/
點選右上方「登入」

## Slide 13: 註冊頁面
點選下方「Create Account」註冊新帳號

## Slide 14: 註冊頁面
輸入Usename、帳號及密碼 (這部分可以隨意輸入)

## Slide 15: 登入頁面
輸入剛剛註冊的資訊

## Slide 16: 登入成功

## Slide 17: 新增場域
點選“新增/刪除項目”
再點選“新增場域”

## Slide 18: 新增場域
場域名稱：EA
場域地址：嘉義縣、嘉義縣民雄鄉大學路一段168號

## Slide 19: 新增場域完成
成功畫面

## Slide 20: 新增感測器
點選“場域空間”
再點選“EA”

## Slide 21: 新增感測器
感測器群組名稱：農業_group 1
感測器模組 MacAddress ：(下面2個都可以使用)
00000000ff8abcad
00000000ff197cd1
建制於場域：EA

## Slide 22: 編輯感測器
點選“場域空間”
點選新增的場域“EA”
點選新增的感測器
“農業_group 1”

## Slide 23
依序新增：土壤溫度、土壤濕度、土壤電導度、電池電壓
(可以直接選擇感測器種類，名稱會自動跳轉，channel不用修改)
新增感測器數值

## Slide 24: 新增感測器數值完成

## Slide 25: 數值顯示
每30分鐘回傳一次