## Slide 1: 物聯網雲端管理平台 Azure IoT
國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授
助教 周秉泓

## Slide 2: 目錄
Introduction
Applying for an Azure account
  Connect to Azure
  資料來源

## Slide 3: 使用設備與環境
軟體
  Windows 10
  Azure
  Arduino IDE
  Python
硬體
  LinkIt 7688 Duo
  Micro-USB
  DHT22
  擴充板
  杜邦線

## Slide 4: 什麼是 Azure IoT
Azure IoT 是跨邊緣和雲端的受控平台服務集合，可連線、監視及控制數十億個 IoT 資產。
其中也包括裝置和設備的安全性與作業系統，以及可協助企業建置、部署並管理 IoT 應用程式的資料和分析。

## Slide 5: 什麼是 Azure IoT
討論 Azure IoT 時，我們會考慮這些服務如何在以下元件之間搭配運作：
  持續或間歇將實體物件連線到雲端或物聯網 (例如工業設備、裝置或感應器)
  由物聯網收集的資訊，再由人員或 AI 分析並轉換為可付諸行動的知識；
  人們回應這些見解並將該見解連結到其商務的方式，以及所使用的系統和工具

## Slide 6: 什麼是 Azure IoT

## Slide 7: 架構

## Slide 8: 架構
不同的裝置會收集資料：熱映射攝影機、LIDAR 感應器、佔用感應器、智慧監看與防護應用程式、IR 感應器，以及空氣品質和溫度感應器。 該資料會流入建築物的 IoT Edge 伺服器。
IoT Edge伺服器會將資料摘要至 Azure IoT 中樞、Azure Data Factory 和 Azure Blob 儲存體。
Azure IoT 中樞會透過 Azure Kubernetes Service (AKS) 來傳送資料。
AKS 會將資料路由傳送，讓 Azure 串流分析和 Azure Databricks 可以分析它。

## Slide 9: 架構
5. 系統本身會將處理過的資料傳送至各種資料存放區：
  Data Lake-Azure Data Lake Storage
  時間深入解析-Azure Cosmos DB 和適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫
  匯總/存取資料-Azure SQL Database
  參考資料-Azure Cache for Redis
6. 從該處，不同的服務和 Api 會使用資料：
  資料服務。
  平臺服務。
  定型。
  命令和控制項 AKS 會將平臺服務的資料傳遞給 Azure Functions。

## Slide 10: 各元件功能
Azure IoT Edge 可讓您透過標準容器，部署雲端工作負載，以在物聯網 (IoT) Edge 裝置上執行。 人工智慧、Azure 和協力廠商服務，或您自己的商務邏輯等工作負載。
Azure IoT 中樞 可讓您的 IoT 應用程式與其管理的裝置之間進行高度安全且可靠的通訊。
Azure 監視器 會從您的 Azure 和內部部署環境收集、分析及採取遙測資料的動作。

## Slide 11: 各元件功能
Azure Machine Learning 讓開發人員和資料科學家能夠更快地建立、定型及部署機器學習模型。 連續重新訓練、更新及改善資料收集和分析，可讓模型在一段時間後變得更好。
Azure Cosmos DB -完全受控的 NoSQL 資料庫服務，適用于新式應用程式開發。 Azure Cosmos DB 保證單一位數毫秒的回應時間。 它也保證99.999% 的可用性受 Sla、自動化和立即的擴充性，以及適用于 MongoDB 和 Cassandra 的開放原始碼 Api 所支援。
其他元件介紹請參考教學手冊(word檔)

## Slide 12: LinkIt Smart 7688 Duo補充
LinkIt Smart 7688 Duo有2個核心，
  第一個是以Arduino的MCU (Micro Processor Unit)為主控，提供與Yun類似的橋接函式庫(Bridge Library)。
  第二個則是Wi-Fi、嵌入式Linux的MPU (Micro Processing Unit)。
7688 Duo 上的 MT7688 可以提供 wifi 給沒有 wifi 的 Arduino chip (32U4) 使用。但是 Duo 預設的運算上以 MPU (MT7688) 為主 MCU (Arduino) 為輔。
若要轉變成 MCU (Arduino) 為主 MPU (MT7688) 為輔的話，需要把 Yunbridge 做開啟的動作。

## Slide 13: 課程目標: 如何使用裝置連線到Azure IoT 中樞
首先我們需要先確保裝置具備Python或C語言，並針對特定裝置功能來認證 IoT 裝置，有列於 Azure 認證裝置目錄中 (https://devicecatalog.azure.com/)。
第二步，我們使用Arduino IDE將DHT的溫溼度借由Bridge Library從MPU傳到MCU。

## Slide 14: 課程目標: 如何使用裝置連線到Azure IoT 中樞
接下來我們使用MQTT協定來傳輸其裝置sensor所測量到的值，同時使用Visual Studio Code直接讀取7688傳輸到IoT 中樞的資料。
所以我們會需要IoT Hub Connection String先讓IoT 中樞與Visual Studio Code相連，再Python程式中會使用IoT Device的SAS Token和DigiCert Baltimore 根憑證，將數據傳輸到IoT Device中。
如果想使用Azure其他服務可以參考上方各元件功能進行使用。

## Slide 15: Applying for an Azure account

## Slide 16: 到Azure Educate網址註冊。
https://azure.microsoft.com/zh-tw/free/students/

## Slide 17: 輸入手機和驗證碼。
國碼：台灣(+886)
電話：900-000-000

## Slide 18: 填寫學校信箱。
學校信箱：
g0**10***@ccu.edu.tw

## Slide 19: Check Your E-mail
https://webmail.ccu.edu.tw/cgi-bin/owmmdir2/openwebmail.pl
到信箱收確認信。

## Slide 20: 請點選信件中的網址。

## Slide 21: 登入Azure平台
到 https://portal.azure.com/#home ，點選“建立資源”

## Slide 22: 建立IoT Hub
輸入“ IoT Hub ”，中文版選“ IoT中樞”，英文版選“ IoT Hub”。

## Slide 23: 依序輸入資料
訂閱：“Azure for Students Starter”
資源群組：請新增一個 “隨便名稱”
區域：建議使用 “東亞”
IoT中樞名稱：即為此中樞取名“都可”
定價與級別層：請選“F1；免費層”
名稱：值 → “都可：都可”

## Slide 24: 依序輸入資料

## Slide 25: 依序輸入資料

## Slide 26: 成功建立，完成畫面
建立IoT device

## Slide 27: 建立IoT device
點選“IoT裝置”

## Slide 28: 點選新增

## Slide 29: 依序輸入資料
輸入裝置識別碼(名稱)
確認認證類型為“對稱金鑰”
就可儲存。

## Slide 30: 成功建立，完成畫面

## Slide 31: 下載Visual Studio Code
(https://code.visualstudio.com/download)，下載windows版本

## Slide 32: 開啟Visual Studio Code

## Slide 33: 連接Microsoft 帳戶使用者的Azure

## Slide 34: 單擊左下角的“ Azure IoT中心”

## Slide 35: 在菜單中單擊“Set IoT Hub Connection String”

## Slide 36: 輸入您的IoT Hub Connection String
請到IoT中樞的共用存取原則裡拿取。

## Slide 37: 完成Azure IoT HUB連接，成功畫面

## Slide 38: 獲取IoT device的SAS Token
右鍵要用的IoT device，
選取“Generate SAS Token for Device”

## Slide 39: 輸入SAS Token使用時數
建議輸入10000 hr
(一年為8700小時)

## Slide 40: 記住SAS Token值
(請留存，後面還會用到)

## Slide 41: LinkIt 7688 Duo接DHT22
記得接上Micro USB讓它開機，並確認有連到同一個網路底下

## Slide 42: Arduino安裝程式庫
開啟Arduino IDE，草稿碼→匯入程式庫→管理程式庫→輸入dht→DHT sensor library安裝。

## Slide 43: 下載Library
下載網址：https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor

## Slide 44: 匯入Library

## Slide 45: Arduino IDE端程式撰寫
點擊File→New並輸入程式，接著點擊編譯並上傳。
MCU程式碼: 請至以下https://gitlab.com/ghuiry2546/iot/-/blob/master/azure_ht_mcu.ino複製。
若想看7688是否有正確收到sensor的值，可以加上
Serial.print(h);
Serial.print(t);

## Slide 47: 安裝Mobaxterm
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

## Slide 48: SSH連線

## Slide 49: SSH連線
2. 為7688的IP

## Slide 50: 成功連線，登入7688
預設帳號：root
預設密碼：lab331

## Slide 51: 成功登入

## Slide 52: 安裝套件
接著進行安裝更新，請直接輸入以下指令：
opkg update
pip install paho-mqtt
uci set yunbridge.config.disabled=0
uci commit
reboot

## Slide 53: 下載程式碼和憑證
到https://gitlab.com/ghuiry2546/iot/-/tree/master下載zip檔

## Slide 54: 將mqtt.crt和mqtt.py放入

## Slide 55: 使用vim mqtt.py查看程式
需要修改的有
#為30步所複製的mqtt.crt路徑位置
path_to_root_cert = "/root/mqtt.crt"
#IoT HUB 中IoT device的名稱
device_id = "7688"
#為18步所複製SAS Token
sas_token = "SharedAccessSignature sr=linklt.azure-devices.net%2Fdevices%2F7688&sig=cF9yvJiFt0nErXoeDxbgzZ%2FANBdeQCbzdl7jaUyZADM%3D&se=1633243410"
# IoT HUB名稱
iot_hub_name = "linklt"

## Slide 57: 開啟Visual Studio Code監控7688所上傳的資料

## Slide 58: 開啟Visual Studio Code監控7688所上傳的資料

## Slide 59: 執行mqtt.py
便可成功看到7688傳輸到IoT HUB的DHT資料

## Slide 60: 由Azure IoT HUB查看傳送數據量

## Slide 61: 資料來源
Azure IoT Hub
使用 MQTT 通訊協定來與 IoT 中樞通訊
azure-iot-sdk-c/certs/certs.c